## Slide 1: 망고100 보드로 놀아보자-4
Minicom,tftp,nfs설정,vnc설정

## Slide 2: minicom 설정
Minicom 설정
>#yum install minicom
>#ls /dev/ttyUSB*
># minicom –s

## Slide 3: Minicom 설정
Serial Device :/dev/ttyUSB0
Baudrate:115200
Hardware Flow control: NO
Save setup as dfl선택

## Slide 4: TFTP
Server로 부터 필요한 File을 읽어와 자신의 Memory에 Load 시킬 때 필요한 Protocol
  Flash Memory에 맞도록 설계된 단순한 Protocol
  Disk 없는 System의 가동 프로세서에 이용
  UDP를 이용하여 Client와 Server 사이의 통신
  Booting에 필요한 간단한 Program과 BOOTP, RARP, TFTP만 탑재한 시스템에서 많이 이용되며 펌웨어 자동 업그레이드에 이용 가능
장점
  시스템이 단순하고 간단함
  어떤 형태의 전달 서비스상에서도 동작이 가능
  시스템 가격이 저렴
단점
  정보보호 기능이 없음
  Data에 대한 보장성이 없음

## Slide 5: TFTP
Tftp 패킷형식
  512 bytes의 Data Block을 전송한다.
  각 Block은 아주 간단한 4bytes 헤더와 연결
  Block의 전송 번호는 항상 1부터 시작한다.
  ASCII 또는 Binary 전송을 지원한다.
  Remote File을 Read하거나 Write할 때 사용한다.
  No Checksum
  높은 처리율보다는 간단함을 강조한 프로토콜이다.
TFTP Message
UDP Header
IP Header
IP Datagram
UDP Datagram
20bytes
8bytes
=<512bytes

## Slide 6: TFTP(2)
TFTP 패킷 형식
TCP
UDP
IP
FTP
TFTP
Error Message
mode
전송 Data
OP Code(1, 2)
File name
Error 번호
Error (5)
ACK (4)
Block 번호
Data (3)
Block 번호
0
2
2
0
0
TFTP message
IP Header
UDP Header
20
8
UDP datagram
IP datagram
Message Format
OP Code
RRQ
WRQ
Data
ACK
Error
Value
1
2
3
4
5
2
n
1
1
n
2
2
0 - 512
2
2
n
1

## Slide 7: TFTP
TFTP 설치 /미설치 확인 방법
#>rpm –qa | grep tftp
#>yum install tftp*

## Slide 8: TFTP
TFTP 환경설정
  Host의 /home 밑에 tftpboot라는 이름의 디렉토리를 만듬
  만일 이 디렉터리를 변경하고 싶다면 위에서 환경설정 한 tftp 파일에 있는 server_args 의 디렉터리를 변경
전송될 파일의 위치
디렉토리

## Slide 9: TFTP
#>/etc/init.d/xinetd restart
#> chkconfig tftp on
리눅스 부팅 시 자동 활성 방법

## Slide 10: TFTP 실습
#cd /home/tftpboot
#touch test.tftp
#cd /
# ln –s /home/tftpboot /tftpboot
#chmod -R 755 /home/tftpboot
#tftp xxx.xxx.xxx.xxx
>get test.tftp
>quit
#ls

## Slide 11: TFTP (VMWare 에서 설정)
“VM->Setting”

## Slide 12: TFTP (HOST PC)
#ifconfig eth0 xxx.xxx.xxx.xxx up
#minicom

## Slide 13: TFTP 실습
Host PC 설정
Mango100 u-boot 설정

## Slide 14: NFS(Network File System)
NFS 란?
  SUN 사가 개발한 RPC(Remote Procedure Call) 기반 시스템
  Remote Computer의 파일을 마치 자신의 컴퓨터에 있는 것처럼 이용
  Server/Client 기반 응용 프로그램
  FS이 존재하지 않는 Client 시스템에서 원격의 Host 시스템에서 설정된 일부 디렉터리를 이용
  임베디드 시스템 개발 시 많이 이용됨
/root
/bin
/lib
/kernel
/etc
/net
/arch
…
/bin
/lib
/driver
/sbin
/mm
/exam
…
Host File System
/root
/bin
/lib
/driver
/sbin
/mm
/exam
…
NFS Server
NFS Client

## Slide 15: NFS
NFS 구성도
local
disk
user
process
local
file access
NFS
client
TCP/UDP
IP
NFS
server
local
file access
TCP/UDP
IP
client kernel
UDP port
2049
server kernel
local
disk
kernel

## Slide 16: NFS
장점
  개발 호스트에서 작업한 것을 NFS 시스템을 이용하여 Target Board의 리눅스 상에서 mount 시켜 사용하면 download 할 필요가 없음.
  개발 호스트 상의 파일이 Target Board의 리눅스 파일시스템 위에서 접근이 가능하고 실행이 가능.
  램 디스크 상에서 올리기에 너무 큰 파일도 NFS 상에서는 호스트의 기억 용량에 의존하기 때문에 쉽게 처리 가능.
단점
  특수 파일은 NFS에 연결된 디렉토리에 만들 수 없음.
    예: 장치 파일
  읽고 쓰는 속도가 빠른 파일로는 사용이 곤란.
    예: 멀티미디어 파일

## Slide 17: TFTP/NFS를 이용한 부팅 시나리오
압축커널
이미지
부트 로더
Linux 커널
6. NFS
Root
FS 마운트
NAND
RAM
RAM
Host
Target
1.TFTP
request
2.TFTP
reply
(압축커널만)
3.압축커널
다운로드
4.커널분기
5. 분기 및
커널압축
해제
Host Hard Disk
(File System)

## Slide 18: NFS 서버 설정
/etc/exports 파일의 내용에 추가할 사항
  /home/nfs <tab>보드IP[또는 *](rw,no_root_squash)
    예) /home/nfs *(rw, no_root_squash, no_all_squash) 또는
    /home/nfs 203.247.100.101(rw, no_root_squash, no_all_squash)
># rpm –qa | grep nfs
> # yum install nfs-*
no_root_squash : 원격 루트 사용자가 공유 파일 시스템에서 모든 파일을 변경
no_all_squash : uid,gid root권한으로 연결
rw: read/write 가능하도록 권한 부여

## Slide 19: NFS 설정(예)
NFS 서버측 설정
  NFS 디렉토리 생성 및 권한 설정
  NFS 환경설정
#>mkdir /home/계정/nfsroot
#>chmod 777 nfsroot
#>chgrp nobody nfsroot
#>vi /etc/exports
…
/home/계정/nfsroot *(rw,no_root_squash,no_all_squash)
…
#>
NFS 디렉토리, 타겟보드 IP
문장 사이 사이에 띄어쓰기는 없어야 한다

## Slide 20: NFS 서버 설정(2)
/usr/sbin/ntsysv
  여러 항목 리스트 중에서 nfs를 찾아서 선택(* 표시)
NFS 서비스 start 시킴
  Service nfs start 혹은 /etc/init.d/nfs restart
위와 같이 나오면 NFS 설정은 완료되었음

## Slide 21: NFS/TFTP 실습
  http://crztech.iptime.org:8080 에서 Download
  Host PC
  Target Board(u-boot 실행 후)
  #>cd /home/계정/nfsroot
  #>mv éclair_RFS /home/계정/nfsroot
  #>chown –R root.root /home/계정/nfsroot
  #>chmod –R 777 /home/계정/nfsroot
  # setenv bootargs "root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.0.10:/home/icanjji/nfsroot/rootfs ip=192.168.0.20:192.168.0.10:192.168.0.1:255.255.255.0:::off init=/init console=ttySAC1,115200 mem=256M";tftpboot 21000000 zImage;bootm 21000000

## Slide 22: VNC 서버 설정 (Tip)
#rpm –qa | grep vnc-server
# yum install vnc*
#vi /etc/sysconfig/vncservers
#vncserver :1
패스워드 입력
#service vncserver restart
# vi /usr/bin/vncserver
#chkconfig vncserver on

## Slide 23: VNC Client 설정
http://www.tightvnc.com/download.php