## Slide 1: 망고100 보드로 놀아보자-7
Include/mango100.h 설명

## Slide 2: U-boot $BOARDNAME.h 파일 분석
#vi include/configs/ 에 위치
#make mango100_config 명령 수행 mango100.h 이름
Booting Device, 메모리, 프롬프트 이름 등, u-boot 소스에서 가장 중요한 파일임
Define한 Value값은 전체 시스템에 영향을 미침
echo "/* Automatically generated - do not edit */" >>config.h
echo "#include <configs/$1.h>" >>config.h

## Slide 3: U-boot $BOARDNAME.h 파일 분석
#define CONFIG_S5PC100 1 /* in a SAMSUNG S5PC100 SoC */
#define CONFIG_S5PC1XX 1 /* in a SAMSUNG S5PC1XX Family */
#define CONFIG_MANGO100 1
//#define CONFIG_S5PC100_EVT1
#define CONFIG_S5PC100_EVT2
#define BOOT_ONENAND 0x1
#define BOOT_NAND 0x2
#define BOOT_MMCSD 0x3
//S5PC100 CPU 는 Memory MAP에서 DRAM 영역 시작 정의
#define MEMORY_BASE_ADDRESS 0x20000000
#if defined(CONFIG_S5PC100_EVT2)
#define CONFIG_MEMORY_UPPER_CODE//u-boot code 위에 STACK,Malloc 메모리 사용
#define CONFIG_MMC // MMC Booting 지원
#define CONFIG_MOVINAND//
#endif
/* input clock of PLL */// 망고100 은 Crystal 12Mhz가 달려있습니다.
#define CONFIG_SYS_CLK_FREQ 12000000 /* the Mango100 has 12MHz input clock */

## Slide 4: U-boot $BOARDNAME.h 파일 분석
#undef CONFIG_ENABLE_MMU //MMU 미지원 Physical ADDR 사용
#ifdef CONFIG_ENABLE_MMU
#define virt_to_phys(x) virt_to_phy_smdkc100(x)
#else
#define virt_to_phys(x) (x)
#endif
#define CONFIG_MEMORY_UPPER_CODE
//#undef CONFIG_MEMORY_UPPER_CODE
#undef CONFIG_USE_IRQ /* we don't need IRQ/FIQ stuff */
#define CONFIG_INCLUDE_TEST
#define CONFIG_ZIMAGE_BOOT//커널 zImage 이미지 지원:압축
#define CONFIG_IMAGE_BOOT
#define BOARD_LATE_INIT
#define CONFIG_SETUP_MEMORY_TAGS
#define CONFIG_CMDLINE_TAG
#define CONFIG_INITRD_TAG
if (*(ulong *)(addr + 9*4) == LINUX_ZIMAGE_MAGIC) {
printf("Boot with zImage\n");
addr = virt_to_phys(addr);
hdr = (image_header_t *)addr;
hdr->ih_os = IH_OS_LINUX;
hdr->ih_ep = ntohl(addr);
memmove (&images.legacy_hdr_os_copy, hdr, sizeof(image_header_t));

## Slide 5: U-boot $BOARDNAME.h 파일 분석
/*
* Architecture magic and machine type
*/
#define MACH_TYPE 1826//kernel machine type과 일치해야 함
#define UBOOT_MAGIC (0x43090000 | MACH_TYPE)
/* Power Management is enabled */
#define CONFIG_PM
#define CONFIG_DISPLAY_CPUINFO//CPU 정보 제공
#define CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO//보드 정보 제공
#undef CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT
#undef CONFIG_USE_NOR_BOOT
/*
* Size of malloc() pool
*/
#define CFG_MALLOC_LEN (CFG_ENV_SIZE + 1024*1024)//0x40000+1MB
#define CFG_GBL_DATA_SIZE 128 /* size in bytes reserved for initial data */
#define CFG_STACK_SIZE 512*1024/* STACK Size 정의 */
smdkc100 MACH_SMDKC100 SMDKC100 1826
(kernel소스)/arch/arm/tools/mach-types에 위치함

## Slide 6: U-boot $BOARDNAME.h 파일 분석
#define CONFIG_DRIVER_SMC911X 1 /* we have a SMSC9220 on-board */
#ifdef CONFIG_DRIVER_SMC911X
#define CONFIG_DRIVER_SMC911X_16_BIT
#undef CONFIG_DRIVER_CS8900
#define CONFIG_DRIVER_SMC911X_BASE 0xA0000300
#else
#define CONFIG_DRIVER_CS8900 1 /* we have a CS8900 on-board */
#define CS8900_BASE 0x18800300
#define CS8900_BUS16 1 /* the Linux driver does accesses as shorts */
#endif
이더넷이 CS Bank4에 연결되어 있으므로
0xA0000000 Address 값을 가진다. [7:0]bit값은
0값을 가져야 한다.

## Slide 7: U-boot $BOARDNAME.h 파일 분석
#define CONFIG_SERIAL2 1 /*mango100 uart 1번이 DEBUG Port 임*/
#define CONFIG_USB_OHCI
#undef CONFIG_USB_STORAGE
#define CONFIG_S3C_USBD
//#define USBD_DOWN_ADDR 0xc0000000
#define USBD_DOWN_ADDR 0x20008000
/************************************************************
* RTC
************************************************************/
/* allow to overwrite serial and ethaddr */
#define CONFIG_ENV_OVERWRITE
#define CONFIG_BAUDRATE 115200 //Baurate 115200 설정
Usb otg 활성화하여 usb download 지원

## Slide 8: U-boot $BOARDNAME.h 파일 분석
#define CONFIG_BOOTDELAY 3/*u-boot가 실행 후 커널 이미지를 load하기 전에 3초 기다린다.*/
// MMC2 boot
#define CONFIG_BOOTARGS "root=/dev/mmcblk0p3 rw rootfstype=ext3 console=ttySAC1,115200 rootdelay=1"
// gnome boot
//#define CONFIG_BOOTARGS "ubi.mtd=2 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs rw console=ttySAC1,115200"
// android boot
//#define CONFIG_BOOTARGS "ubi.mtd=2 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs rw init=/init console=ttySAC1,115200"
#define CONFIG_ETHADDR 00:40:5c:26:0a:5b
#define CONFIG_NETMASK 255.255.255.0
#define CONFIG_IPADDR 192.168.1.121 /* mango board IP 주소*/
#define CONFIG_SERVERIP 192.168.1.2 /* Host PC IP 주소*/
#define CONFIG_GATEWAYIP 192.168.1.1 /*Gateway IP 주소*/
Bootargs 에서
Root : 디바이스 이름
rootfstype: 사용할 root filesystem 타입(ubifs,yaffs2,jffs2,ext3,등)
Rw :Read , Write 가능 하도록
Console: uart 설정
Init: 커널에서 처음 실행하는 process
Ubi.mtd: MTD Partition Block Number

## Slide 9: U-boot $BOARDNAME.h 파일 분석
#define CFG_LONGHELP /* undef to save memory */
#define CFG_PROMPT "MANGO100 # " /* Monitor Command Prompt */
#define CFG_CBSIZE 256 /* Console I/O Buffer Size */
#define CFG_PBSIZE 384 /* Print Buffer Size */
#define CFG_MAXARGS 16 /* max number of command args */
#define CFG_BARGSIZE CFG_CBSIZE /* Boot Argument Buffer Size */
#define CFG_MEMTEST_START MEMORY_BASE_ADDRESS /* memtest works on */
#define CFG_MEMTEST_END MEMORY_BASE_ADDRESS + 0xfe00000 /* 256MB in DRAM */
#undef CFG_CLKS_IN_HZ /* everything, incl board info, in Hz */
#define CFG_LOAD_ADDR MEMORY_BASE_ADDRESS /* default load address */
/* the PWM TImer 4 uses a counter of 15625 for 10 ms, so we need */
/* it to wrap 100 times (total 1562500) to get 1 sec. */
#define CFG_HZ 1562500 // at PCLK 50MHz
/* valid baudrates */
#define CFG_BAUDRATE_TABLE { 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 }
/*-----------------------------------------------------------------------
* Stack sizes
*
* The stack sizes are set up in start.S using the settings below
*/
#define CONFIG_STACKSIZE 0x40000 /* regular stack 256KB */
#ifdef CONFIG_USE_IRQ
#define CONFIG_STACKSIZE_IRQ (4*1024) /* IRQ stack */
#define CONFIG_STACKSIZE_FIQ (4*1024) /* FIQ stack */
#endif

## Slide 10: U-boot $BOARDNAME.h 파일 분석
#define CONFIG_IDENT_STRING " for MANGO100"
/* total memory required by uboot */
#define CFG_UBOOT_SIZE (2*1024*1024)
/* base address for uboot */
#ifdef CONFIG_ENABLE_MMU
#define CFG_UBOOT_BASE 0xcfe00000
#else
#define CFG_UBOOT_BASE 0x2fe00000
#endif
#define CFG_PHY_UBOOT_BASE MEMORY_BASE_ADDRESS + 0xfe00000
#define CFG_ENV_OFFSET 0x0007C000
Code 영역
메모리 Malloc
(1MB+0x4000)
Reserve 영역
Stack 영역
(0x1000)
0x2FE00000
0x2F03C000
0x2FFFFFFF
0x200000
(2*1024*1024)
0x2F140000
0x2FFFEFFF

## Slide 11: U-boot $BOARDNAME.h 파일 분석
/* NAND configuration */
#define CFG_MAX_NAND_DEVICE 1 /*mango100 Nand device 1개*/
#define CFG_NAND_BASE (0xE7200000) /*Nand Control Register*/
#define NAND_MAX_CHIPS 1// Chip 갯수
#define NAND_DISABLE_CE() (NFCONT_REG |= (1 << 1))
#define NAND_ENABLE_CE() (NFCONT_REG &= ~(1 << 1))
#define NF_TRANSRnB() do { while(!(NFSTAT_REG & (1 << 0))); } while(0)
#define CFG_NAND_SKIP_BAD_DOT_I 1 /* ".i" read skips bad blocks */
#define CFG_NAND_WP 1
#define CFG_NAND_YAFFS_WRITE 1 /* support yaffs write */
#define CFG_NAND_HWECC //ECC 체크를 HW 처리
//#define CONFIG_NAND_BL1_8BIT_ECC
#undef CFG_NAND_FLASH_BBT
#define CONFIG_BOOTCOMMAND "movi read kernel 20008000;bootm 20008000"
//#define CONFIG_BOOTCOMMAND "nand read 20008000 80000 300000;bootm 20008000"
#define CONFIG_NAND
#define CONFIG_BOOT_NAND
#define CONFIG_BOOT_MOVINAND
#define CFG_ENV_IS_IN_AUTO