## Slide 1: 망고100 보드로 놀아보자-8
U-boot 실행 Sequence

## Slide 2: cpu/s5pc1xx/start.s – Jump vector table
ARM 이 exception 이 걸리면 각 예외에 따라 무조건 정해진 해당번지로 jump
Exception vector의 위치를 word(4byte)로 정의

## Slide 3: cpu/s5pc1xx/start.s – startup code (1)
각 보드에 대한 config.mk 는 board/XXXXX/config.mk 에 선언되어 있다. 여기서는 TEXT_BASE = 0x33F80000
_start 라는 위치로 __armboot_start 을 설정

## Slide 4: cpu/s5pc1xx/start.s – SVC32 mode
CPSR 을 R0로 읽어온다.
R0 := R0 & 0xFFFFFFE0 (하위 5 비트의 mode 비트를 clear 함)
R0 := R0 | 0x11010011 (supervisor 모드로 변경)
R0 의 값을 CPSR로 로딩

## Slide 5: cpu/s5pc1xxx/start.s – cpu_init_crit
CP15 : system control processor
cache, MMU, protection system, clocking mode, big /litter endian operation 과 같은 arm920t 의 다른 시스템 옵션들을 설정하고 제어함.
MCR, MRC 명령으로 접근 가능
OM[0:4] Pin 정보를 읽어서 information REG 에 저장

## Slide 6: cpu/s5pc1xxx/start.s – Boot mode
Info regster에서 정보를 읽어서 Nand boot, mmcsd_boot로 분기

## Slide 7: Lowlevel_init ?
Cpu/s5pc1xx/start.s에서 call
Watchdog,Clock, UART, Nand 을 초기화

## Slide 8: cpu/s5pc1xx/start.s – setup the stack
여기서 RAM의 _start_armboot 로 brach 하여 RAM에 있는 코드가 동작하게 된다.
Stack address 를 지정하였으므로 드디어 RAM에서 코드가 동작할 수 있는 조건이 마련되었다.
Stack pointer의 최상위 3 개 word를 비워두는 것은 abort exception 발생하면, exception 발생하기 직전 PC 와 CPRS를 저장하여 debugging 정보로 이용하기 위해서이다.
Lib_arm/board.c 의 Start_armboot() 로 JUMP
Global 변수 들 0 으로 초기화

## Slide 9: cpu/s5pc1xxx/start.s – setup the stack 후 memory map
U-boot code area
FLASH
0x00000000
.armboot_end
armboot
Stack(512k)
SDRAM
0x20000000
0x2fe00000
.armboot_end
.armboot_end + 512k
.armboot_end + 512k - 12
0x2FFFFFFF

## Slide 10: U-boot 초기화 Diagram
Cpu/s5pc1xx/start.s
Cpu/s5pc1xx/s5pc100/cpu_init.S
_start
Reset handler 분기
SVC32 mode로 전환
불필요한 HW disable
Interrupt disable
System clock 설정
MMU/Cache disable
Memsetup() 함수로 분기
메모리 제어기 설정
프로그램 재배치
U-boot 복사 및 PC 값 변경
Stack 설정
C 변수 설정
Lib_arm/board.c
Start_armboot()
common/main.c
main_loop()

## Slide 11: U-Boot 실행 순서 개요
[ASM] startup코드
(cpu/s5pc1xx/start.S)
[C]코드 start_armboot()
(lib_arm/board.c)
main_loop()
(common/main.c)
CPU 초기화, SDRAM 초기화,
SDRAM으로 재배치,
start_armboot()호출
NAND 플래시, 시리얼,
네트워크 카드 등 초기화
main_loop() 호출
명령어 처리 루틴, run_command()
자동 부팅

## Slide 12: Lib_arm/board.c – start_armboot()

## Slide 13: Lib_arm/board.c – start_armboot()
Mem_malloc_init()
Env_relocate()
Devices_init)
Jumptable_r)
Concole_init_r()
Enable_interrupt()
Main_loop()
Lib_arm/board.c
Common/env_common.c
Common/devices.c
Common/exports.c
Common/console.c
Cpu/s5pc1xxx/interrupts.c
common/main.c
Lib_arm/board.c

## Slide 14: Main_loop()

## Slide 15: Run_command()
Command의 인자를 추출...
Command list 에서 Command 와 일치하는 것을 Search
Match된 명령을 처리할 handle 함수 포인터를 return
Command를 실행하기 위해 함수를 호출함

## Slide 16: U_BOOT_CMD
Example

## Slide 17: U_BOOT_CMD
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")
/*OUTPUT_FORMAT("elf32-arm", "elf32-arm", "elf32-arm")*/
OUTPUT_ARCH(arm)
ENTRY(_start)
SECTIONS
{
__u_boot_cmd_start = .;
.u_boot_cmd : { *(.u_boot_cmd) }
__u_boot_cmd_end = .;
}
name
maxargs
repeatable
cmd
usage
help
name
maxargs
repeatable
cmd
usage
help
name
maxargs
repeatable
cmd
usage
help
…...
_u_boot_cmd_start
_u_boot_cmd_end
Uboot_cmd_table

## Slide 18: Boot_os_Fcn
Lib_arm/armlinux.c

## Slide 19: do_bootm() - 1
Default Load address =0x20000000
Bootm 20008000 : loading 할 address 를 받아 command 로 받는다.
zImage의 헤더를 읽어온다.
Pointer를 header에서 실제 압축된 커널을 가르킨다.

## Slide 20: do_bootm() - 2
LINUX의 경우는 IH_TYPE_KERNEL
Kernel + ramdisk 이미지

## Slide 21: do_bootm() - 3
압축된 커널을 압축 해제한다.
압축이 풀리는 위치는 (void *)ntohl(hdr_ih_load)이다

## Slide 22: do_bootm() - 4
드디어 Linux kernel 로 진입한다...!!!

## Slide 23: do_bootm_linux()
Bootargs 를 가지고 온다
Kernel에게 이미지 entry poiboot_get_ramdisknt를 저장
Machin id를 가지고 온다
Ram disk가 있는지 없는지 확인

## Slide 24: do_bootm_linux()
Kernel image로 제어권을 넘겨준다.