## Slide 1: Mango520에 Ubuntu 올리기
CRZ-Technology

## Slide 2: Linux 올리는 순서
Bootloader 올리기
Kernel Image 올리기
Root File System 올리기

## Slide 3: 필요한 파일 및 툴
BL1 : mango520-bl1.bin
BL2 : smdk5250-spl.bin
UBOOT_BIN : u-boot.bin
KERNEL : zImage
GNOME : rootfs.tar

## Slide 4: SD 카드 파티션 나누기
sdcard_format()
{
echo "Formatting SD card !!!"
(
# Pre Partition Delete
echo d
echo 6
echo d
echo 5
echo d
echo 4
echo d
echo 3
echo d
echo 2
echo d
# Partition Create
partition_add 1 20480 15523839
echo w
echo q
) | fdisk -u $TFLASH > /dev/null 2>&1
}

## Slide 5: 부트로더
시스템의 하드웨어를 초기화하고 운영체제의 커널을 메모리에 실행시키는 프로그램
하드웨어 초기화
커널과 Rootfs로르 로드하고 실행시킨다.
LiLo, GRUB, UBoot

## Slide 6: Uboot
Universal Bootloader
PowerPC와 ARM 기반을 둔 embedded용 bootloader
다양한 cpu 지원
Opensource : sourceforge.net/projects/uboot

## Slide 7: Bootloader, Kernel 올리기
# Exynos Partition info
# mango520/uboot/arch/arm/include/asm/movi_parition.h
# mango520/uboot/arch/arm/cpu/armv7/exynos/movi_partition.c
OFFSET_BL1=1
OFFSET_BL2=17
OFFSET_UBOOT=49
OFFSET_TRUSTZONE=1073
OFFSET_KERNEL=4096
OFFSET_ROOTFS=14336
#<BL1 fusing>
dd seek=$OFFSET_BL1 count=16 if=./$BL1 of=$TFLASH
#<BL2 fusing>
dd seek=$OFFSET_BL2 count=32 if=./$BL2 of=$TFLASH
#<u-boot fusing>
dd seek=$OFFSET_UBOOT if=./$UBOOT_BIN of=$TFLASH
##<Kernel fusing>
dd seek=$OFFSET_KERNEL if=./$KERNEL of=$TFLASH

## Slide 8: Rootfs 만들기
Rootstock이란?
command line tools to create fully configured tarball or VM image image of an ubuntu rootfs from scratch.
$ sudo rootstock -d precise --seed ubuntu-standard -x en_US.UTF-8 -f ubuntu -l ubuntu -p ubuntu -i 2G

## Slide 9: Rootfs 올리기
write_gnome()
{
echo
echo -n "Gnome Filesystem Create : "
mkdir temp
mkfs.ext4 "$TFLASH"1 -L gnome > /dev/null 2>&1
mount "$TFLASH"1 temp
cd temp
tar zxvf ../$GNOME > /dev/null 2>&1
cd ..
sync
umount temp
rm -rf temp
print_success "$?"
}

## Slide 10: 스크립트 실행
$ sudo ./mango520_uboot_gnome_writer
sdb 520 format
$ sudo ./mango520_uboot_gnome_writer
sdb 520 bin
$ sudo ./mango520_uboot_gnome_writer
sdb 520 gnome

## Slide 11: Target 보드 설정 및 login
$ setenv bootcmd "movi read kernel 0 40008000;bottom 40008000"
$ setenv bootargs "quiet rw root=/dev/mmcblk0p1 rootfstype=ext4 console=ttySAC1, 115200 rootwait"
$ saveenv
$ reset
root로 login

## Slide 12: 기 타
More to do?
오디오, 카메라, 디스플레이 지원
유용한 링크
RootStock https://wiki.ubuntu.com/ARM/RootfsFromScratch
Qemu https://wiki.ubuntu.com/ARM/BuildArmPackages